## Slide 1
任务3：源荷不确定性多日场景生成
研究进展：面向极端风险的条件场景生成
目标：在已有预测信息基础上，生成风、光、荷联合多日场景，同时兼顾趋势跟随、概率覆盖和极端风险刻画。
结合预测数据作为条件信息，不再单独展开预测模型本身；
当前阶段重点评价条件扩散生成质量，尤其是覆盖率、尾部风险和极端爬坡；
后续再接入节点级预测数据，并扩展空间相关性建模。
预测数据
趋势/基线条件
→
时间特征
日周期与多日窗口
→
条件扩散
生成联合场景
→
风险评价
极端/尾部/校准
本次更新不再写成“模型全面提升”，而是突出诊断结论
v-mix 更接近真实中心轨迹，MAE / RMSE 更低；
但生成区间明显变窄，Coverage 和 Rank Histogram 暴露欠覆盖；
风电尾部风险是当前最关键短板，需要优先诊断 guidance 强度和条件表达。
测试窗口
5381
个 168h 窗口
生成样本点
271万
风/光/荷合计
极端子集
4类
低新能源/高负荷/高净负荷/高爬坡
结合预测数据的条件扩散场景生成与极端风险评价
1/3

## Slide 2
任务3：源荷不确定性多日场景生成
全测试集结果：v-mix 提升中心精度，但区间覆盖收窄
V2 作为稳健条件生成基线；v-mix 采用残差建模、预测条件拼接和误差区间 guidance。
Chart: 
| MAE↓ | RMSE↓ | Coverage90↑ | Width100↓ | ACF MAE↓
V2 | 0.1065 | 0.1506 | 0.8392 | 0.4472 | 0.0555
v-mix | 0.1006 | 0.1427 | 0.5596 | 0.1675 | 0.1026
关键读数
平均 MAE
-5.5%
v-mix 相对 V2
区间宽度
-62.6%
100% width
Coverage90
-28.0pp
覆盖不足
ACF MAE
↑
时序结构变弱
结论表达建议：v-mix 提高中心轨迹精度，但概率可靠性还未达标。
因此下一步应先做 guidance 诊断，而不是直接堆更复杂模型。
模型 | MAE↓ | CRPS↓ | Cov90↑ | Width100↓ | ACF↓
V2 | 0.1065 | 0.0787 | 83.9% | 44.72 | 0.0555
v-mix | 0.1006 | 0.0824 | 56.0% | 16.75 | 0.1026
结合预测数据的条件扩散场景生成与极端风险评价
2/3

## Slide 3
任务3：源荷不确定性多日场景生成
极端与尾部诊断：短板集中在覆盖率和风电尾部
Chart: 
| 低新能源 | 高负荷 | 高净负荷 | 高爬坡
V2 MAE | 0.11153 | 0.10291 | 0.11611 | 0.10003
v-mix MAE | 0.080049 | 0.096098 | 0.11347 | 0.092989
极端子集 MAE：v-mix 在多数场景中心误差更低
Chart: 
| 低新能源 | 高负荷 | 高净负荷 | 高爬坡
V2 Cov90 | 84.4644 | 84.4036 | 83.4748 | 84.1897
v-mix Cov90 | 64.9439 | 55.4697 | 54.6458 | 57.5347
极端子集 Coverage90：v-mix 系统性欠覆盖
尾部风险证据
风电 tail coverage90：V2 21.3%，v-mix 0.0%。
风电 rank 两端占比：V2 13.0%，v-mix 56.3%，说明真实值更常落在生成分布外。
下一步安排
先做 guidance scale 诊断：0.0 / 0.3 / 当前 0.5，对比 coverage 是否恢复；
再引入轻量 pattern features，增强低新能源、高净负荷、高爬坡条件表达。
指标 | V2 | v-mix
Total P99 MAE↓ | 0.461 | 0.443
Wind Tail Cov90↑ | 21.3% | 0.0%
Wind Rank Edge↓ | 13.0% | 56.3%
结合预测数据的条件扩散场景生成与极端风险评价
3/3